## Slide 1
快速入门教程
51单片机开发
51 Microcontroller Development
Quick Start
Tutorial
第11章 看门狗

## Slide 2
复位方法
“
11.1
STC89系列微控制器有四种复位方法，分别是外部RST引脚复位、软件复位、掉电复位以及看门狗复位。

## Slide 3
复位方法
软件复位
单片机在正常运行程序的过程中，可以通过程序修改ISP控制寄存器中的值，实现单片机系统软复位。
名称 | 描述 | 地址 | 位和符号 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
ISP_CONTR | ISP-IAP 控制寄存器 | 0xE7 | ISPEN | SWBS | SWRST | - | - | WT2 | WT1 | WT0
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
ISP_CONTR | 6 | SWBS | 软件复位后启动程序区选择位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 0：软件复位后从用户程序区启动； 1：软件复位后从ISP程序区启动
 | 5 | SWRST | 软件复位使能位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 0：无操作； 1：执行软件复位

## Slide 4
复位方法
软件复位
单片机在正常运行程序的过程中，可以通过修改ISP控制寄存器中的值，实现单片机系统软复位。
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
ISP_CONTR | 6 | SWBS | 软件复位后启动程序区选择位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 0：软件复位后从用户程序区启动； 1：软件复位后从ISP程序区启动
 | 5 | SWRST | 软件复位使能位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 0：无操作； 1：执行软件复位
ISP控制寄存器没有在reg52.h头文件中定义，因此需要以下代码定义该寄存器，才能在程序中调用。
sfr ISP_CONTR = 0xE7;
ISP_CONTR |= 0x20; //执行软件复位
对ISP_CONTR寄存器中的SWRST位写“1”即可实现软件复位

## Slide 5
复位方法
对RST引脚施加两个机器周期以上的高电平信号，即可对单片机进行复位。
51核心板上的复位按键即利用了外部RST引脚复位方法。
外部RST引脚复位
上电/掉电复位
当单片机的供电电压低于门槛值，不足以支持单片机正常工作时，STC89系列微控制器内部所有的逻辑电路都会被复位，并在电压恢复后自动进行复位操作。
看门狗复位
本章将要介绍看门狗复位方法。看门狗实际上是一个定时器，因此也称为看门狗定时器，一般有一个输入操作，称“喂狗”。单片机正常工作的时候，每隔一段时间即喂一次狗。但如果单片机死机，超过规定时间不喂狗，看门狗定时器就会超时溢出，强制对单片机进行复位。本章将对看门狗的相关寄存器以及配置方法进行介绍。

## Slide 6
看门狗相关寄存器
“
11.2

## Slide 7
看门狗控制寄存器
名称 | 描述 | 地址 | 位和符号 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
WDT_CONTR | 看门狗 控制寄存器 | 0xE1 | - | - | EN_ WDT | CLR_ WDT | IDLE_ WDT | PS2 | PS1 | PS0
寄存器 | 位/位域 | 名称 | 描述
WDT_ CONTR | 5 | EN_WDT | 看门狗允许位。 初始值为0，由软件置1或清零。 0：禁用看门狗； 1：启用看门狗
 | 4 | CLR_WDT | 看门狗清“0”位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 1：看门狗重新计时，即“喂狗”操作
 | 3 | IDLE_WDT | 看门狗空闲模式位。 初始值为0，由软件置1或清零。 1：看门狗定时器在空闲模式时仍然计数 0：看门狗定时器在空闲模式时不计数
 | 2:0 | PS2 PS1 PS0 | 看门狗定时器预分频值设置位
sfr WDT_CONTR = 0xE1;

## Slide 8
看门狗溢出时间
“
11.3

## Slide 9
看门狗溢出时间
看门狗本质上也是一种加1定时器，当看门狗允许位被置位时，看门狗定时器即开始运行。如果在溢出时间内没有进行喂狗操作，则看门狗将会在到达溢出时间后对系统进行复位。看门狗溢出时间的计算方法如下。
其中，32768转换成十六进制即为0x8000，相当于15位计数器的最大计数值加1
为晶振频率，51核心板上的晶振为12MHz
WDT_CONTR寄存器中PS2、PS1与PS0位设置看门狗定时器的预分频系数

## Slide 10
看门狗溢出时间
WDT_CONTR寄存器中PS2、PS1与PS0位设置看门狗定时器的预分频系数
PS2 | PS1 | PS0 | 预分频系数 | 看门狗溢出时间(ms)
0 | 0 | 0 | 2 | 65.5
0 | 0 | 1 | 4 | 131
0 | 1 | 0 | 8 | 262.1
0 | 1 | 1 | 16 | 524.2
1 | 0 | 0 | 32 | 1048.5
1 | 0 | 1 | 64 | 2097.1
1 | 1 | 0 | 128 | 4194.3
1 | 1 | 1 | 256 | 8338.6
WDT_CONTR = 0x33;
使用以下代码启用看门狗并设置溢出时间为524.2ms。

## Slide 11
看门狗喂狗操作
“
11.4

## Slide 12
看门狗喂狗操作
名称 | 描述 | 地址 | 位和符号 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
WDT_CONTR | 看门狗 控制寄存器 | 0xE1 | - | - | EN_ WDT | CLR_ WDT | IDLE_ WDT | PS2 | PS1 | PS0
寄存器 | 位/位域 | 名称 | 描述
WDT_CONTR | 4 | CLR_WDT | 看门狗清“0”位。 初始值为0，由软件置1，硬件清零。 1：看门狗重新计时，即“喂狗”操作
sfr WDT_CONTR = 0xE1;
WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;
定义WDT_CONTR特殊功能寄存器
将WDT_CONTR寄存器bit4置位
或简写为以下形式
WDT_CONTR | = 0x10;

## Slide 13
实例与代码解析
“
11.5

## Slide 14
实例-模拟程序卡机触发看门狗复位
Example
（1）定义看门狗控制寄存器。
（2）置位看门狗允许位。
（3）开启外部中断0中断允许。
（4）在流水灯实验的基础上，加入喂狗操作。
（5）在中断服务函数中，采用较长延时模拟单片机卡机状况。
编程要点
基于51核心板，以流水灯实例为基础，编写独立看门狗驱动程序。程序正常执行的过程中，每间隔一定的时间执行一次喂狗操作。使用外部中断0模拟程序卡机，令单片机进入长时间的延时，导致其不能按时执行喂狗操作而强制复位。

## Slide 15
应用实践
Tasks
1．参考本章11.2.1节中的软件复位方法，编写程序利用KEY1按键执行软复位操作。要求在流水灯实验的基础上，按下KEY1按键时51核心板软复位，实现与复位按键类似的效果。
2．使用KEY1按键手动执行喂狗操作。要求在流水灯实验的基础上，需要不断地按下KEY1按键喂狗，此时流水灯程序正常运行。当KEY1按键没有被按下时，要求51核心板能在短时间内自动复位。