## Slide 1
快速入门教程
51单片机开发
51 Microcontroller Development
Quick Start
Tutorial
第2章 C51程序设计基础

## Slide 2
C51概述
Introduction of C51
“
单片机编程，本质上是通过编写程序对寄存器写入不同的值，控制单片机的片上功能，进而控制单片机各个引脚的高低电平状态。寄存器值何时改变，改变成为何值，当满足何条件时就改变等，都是需要软件编程的内容。
单片机开发既可以采用汇编语言，也可以采用C语言。与汇编语言相比，C语言往往更简洁，更易于阅读和修改，更利于初学者快速入门单片机开发。
2.1

## Slide 3
包含头文件
一个典型的C51程序由包含头文件、位定义、主函数等代码构成，以点亮LED1的C51程序为例，其代码如下。
#include <reg52.h> //包含头文件，表示该单片机为8052单片机
sbit LED1 = P2^4; //表示LED1连接至P2.4引脚
void main() //主函数
{
while(1) //重复这些工作
{
LED1 = 0; //将LED1所在的引脚设为低电平
}
}
C51基本组成部分
头文件是包含了函数声明、宏定义等内容的文件，在C51中也常常包含特殊功能寄存器定义。
包含头文件有两种方式：尖括号包含（如#include <reg52.h>）和双引号包含（如#include "reg52.h"）。
主函数
在C51程序中，主函数是最核心的部分，是程序的唯一入口。一个C51程序有且仅有一个主函数。

## Slide 4
标识符与关键字
C51基本组成部分
标识符就是给常量、变量、数组和函数等定义的名称，其命名需要遵循一定的规则：
（1）必须由字母、数字或下划线组成。
（2）不能以数字开头。
（3）不能是关键字。
在C51中，有一些单词被赋予了特定的意义，这些单词即为关键字。标识符的命名应避开关键字，常见的关键字如下。其中，以红色标注的关键字为本书程序中常用的关键字，在后续的学习中，会逐渐介绍这些关键字的作用，其他的关键字可以仅作了解。
C语言关键字 |  |  |  |  |  |  | 
auto | break | case | char | const | continue | default | do
double | else | enum | extern | float | for | goto | while
int | long | register | return | short | signed | sizeof | static
struct | switch | typedef | union | unsigned | void | volatile | if
C51扩展关键字 |  |  |  |  |  |  | 
_at_ | alien | bdata | bit | code | compact | data | idata
interrupt | large | pdata | _priority_ | reentrant | sbit | sfr | sfr16
small | _task_ | using | xdata |  |  |  | 

## Slide 5
程序注释
C51基本组成部分
程序注释即对程序代码的解释说明，可以增加代码的可读性。一段合格的代码，注释是必不可少的。
常见的注释形式有两种：
单行注释和多行注释。单行注释使用“//”符号，作用范围是从“//”开始到本行结束；
多行注释使用“/* */”符号，作用范围是“/*”和“*/”之间。
其他规范
（1）不允许把多个短语句写在一行中，即一行只写一条语句。在每行语句的末尾必须加英文分号“;”。
（2）当一段代码属于另一段代码的内部代码时，需要缩进。在本书中采用两个空格作为缩进，也可以使用Tab快捷键进行缩进，但必须将Tab键设定为转换为2个空格，以免用不同的编辑器阅读程序时，因Tab键所设置的空格数目不同而造成程序布局不整齐。

## Slide 6
C51
数据类型
“
2.2
与C语言相似，C51也有不同种类的数据类型。其中，C51在C语言原有的数据类型基础上，还对其进行了扩展。本节主要介绍C51的基本数据类型和扩展数据类型。

## Slide 7
基本数据类型
C51程序中基本的数据类型主要有字符型、整型、长整型以及浮点型，其占用空间以及表示范围如下表所示。
注意，在不同的平台下，C语言数据类型的占用空间可能会不一致，此表格中的数据仅适用于C51。
数据类型 |  | 占用空间 | 范围
字符型 | 无符号字符型 unsigned char | 1字节 | 0~255
 | 有符号字符型 signed char | 1字节 | -128~127
整型 | 无符号整型 unsigned int | 2字节 | 0~65535
 | 有符号整形 signed int | 2字节 | -32768~32767
长整型 | 无符号长整型 unsigned long int | 4字节 | 0~（232-1）
 | 有符号长整型 signed long int | 4字节 | -231~（231-1）
浮点型 | 浮点型 float | 4字节 | ±1.175494E-38~±3.402823E+38

## Slide 8
字符型
基本数据类型
字符型常用于存放一个字符或较小的整数数字。在51单片机中，字符是以ASCII码的形式存储的。
整形与长整型
整型一般存放整数数字，长整型通常存放较大的整数数字。
浮点型
浮点型一般用于存放带小数点的数字。在C语言中还有double类型表示双精度的浮点型数据，但在C51中，float类型与double类型精度一致，均为单精度浮点型。
在实际编程中，遵循尽量减少占用存储空间的原则。能够使用char类型表示一个数据，则不采用int类型，以节省存储空间，提高单片机运行效率。另外，在不需要表示负数的场合，也应尽量使用无符号型变量。

## Slide 9
位类型 bit
扩展数据类型
除了C语言中基本的数据类型外，C51还对数据类型进行了扩展。常用的扩展类型有bit、sbit、sfr等，可以用这些关键字定义一些特殊的变量。
bit类型用于定义一个二进制变量，其值为0或1，例如将a定义为位类型的代码如下。
bit a = 1;
位定义 sbit
前文提到了位寻址的概念。sbit用于定义寄存器的可寻址位，格式如下。
sbit名称 = 寄存器位地址;
以连接至P2.4引脚（位地址为0xA4）的LED1为例，使用sbit定义LED1的代码如下。
sbit LED1 = 0xA4;
注意，只有支持位寻址的位，才可以用sbit关键字进行位定义。

## Slide 10
特殊功能寄存器定义 sfr
扩展数据类型
sfr用于定义一个特殊功能寄存器，格式如下。
sfr 名称 = 特殊功能寄存器地址;
以P2特殊功能寄存器为例，使用sfr定义P2的代码如下。
sfr P2 = 0xA0;

## Slide 11
C51
变量与常量
“
2.3
变量的定义
变量的作用域
命名规范
变量存储器类型
常量的定义

## Slide 12
变量的定义
变量
在程序运行过程中，值不能被改变的量称为常量，而变量的值是可以改变的。变量必须先定义或先声明后使用，变量定义的一般形式如下。
类型名 变量名 = 常数/表达式;
其中，类型名指定变量的数据类型，即2.2节中所介绍的数据类型。“=”为赋值符号，将右边的常数或表达式的值赋给变量。变量在定义时也可以不赋值，形式如下。
类型名 变量名;
使用这种方法定义变量时，必须先对此变量赋值，再进行访问。

## Slide 13
变量作用域
变量
变量的作用域指变量在程序中起作用的范围，超出该范围后，变量就不能被程序访问。
按照作用域划分，变量可以分为全局变量和局部变量。
全局变量在函数的外部定义，一般在程序的顶部。全局变量被定义后，在同一源文件下的任何函数内部都能调用全局变量。
而局部变量在函数或代码块内部定义，只能在函数或代码块内部调用。有关函数的内容将在2.6节中介绍。
静态变量，是指在程序中使用static关键字修饰的变量，一般在中断函数和子函数中使用，定义方式如下。
static 类型名 变量名 = 常数/表达式
类型名 变量名;
静态变量仅在初始化时赋一次初值，对于在函数内部定义的静态变量，在函数执行完毕后，静态变量所占用的内存空间不会被释放，在下次进入该函数时，静态变量的值与函数上次运行后的值一致。

## Slide 14
变量
其中，全局变量a可以在main.c文件或其他文件中使用extern关键字声明后访问，文件内部静态变量s_iB只能在main.c文件中访问。在Func函数中定义的局部变量c和函数内部静态变量s_iD只能在该函数中访问，而其他函数不能访问。Func函数运行结束后，变量c所占用的内存空间将会被释放，而变量s_iD占用的内存空间将会被保留，以便下次运行Func函数时继续访问。
#include <reg52.h>
unsigned char a; //定义全局变量
static unsigned char s_iB; //定义文件内部静态变量
……
void Func ()
{
unsigned char c; //定义局部变量
static unsigned char s_iD; //定义函数内部静态变量
……
}
变量作用域

## Slide 15
命名规范
变量
变量命名采用第一个单词首字母小写，后续单词的首字母大写，其余字母小写的命名方式，例如：timerStatus、tickVal、restTime。
静态变量的命名方式为：s_+变量类型（小写）+变量名（首字母大写）。变量类型包括i（字符型或整型）、f（浮点型）、arr（数组类型）、struct（结构体类型）、b（布尔型）、p（指针类型）。例如：s_iCounter，s_arrNum[10]。
存储器类型
在定义变量时，可以使用关键字指定变量的存储位置
存储器类型 | 说 明
data | 数据存放在低128位RAM中
bdata | 数据存放在可位寻址RAM中
idata | 数据存放在高128位RAM中
pdata | 数据存放在片外RAM的第1页中
xdata | 数据存放在扩展RAM中
code | 数据存放在程序存储区中，不能修改

## Slide 16
常量
在程序执行的过程中，固定不变的量称为常量。通常使用const关键字修饰一个常量，定义常量的方法如下。
const 类型名 变量名 = 常数/表达式
用const关键字修饰的常量存储在51单片机的程序区中，同时也被“保护”起来，当编译器检查到程序试图改变const关键字修饰的常量时将会报错。

## Slide 17
C51运算符
“
2.4
算术运算符
关系运算符
逻辑运算符
位运算符

## Slide 18
C51运算符
在C51中提供的算数运算符有加、减、乘、除和取模运算符
运算符 | 含义 | 示例 | 结果
+ | 加法 | a+b | a与b的和
- | 减法 | a-b | a与b的差
* | 乘法 | a*b | a与b的积
/ | 除法 | a/b | a与b的商
% | 取模 | a%b | a除以b的余数
++ | 自增 | a++ | a的值加1
-- | 自减 | a-- | a的值减1
关系运算符 | 示例 | 说明
== | m==n | 若m与n相等，则结果为真，否则为假
!= | m!=n | 若m与n不相等，则结果为真，否则为假
> | m>n | 若m大于n，则结果为真，否则为假
< | m<n | 若m小于n，则结果为真，否则为假
>= | m>=n | 若m大于或等于n，则结果为真，否则为假
<= | m<=n | 若m小于或等于n，则结果为真，否则为假
关系运算符常用于判断两个数的大小关系，运算的结果为真（1）或假（0），
算术运算符
关系运算符

## Slide 19
逻辑运算符
逻辑运算符有3种：与（AND）、或（OR）、非（NOT），
分别用符号“&&”“||”和“!”来表示，运算的结果为真（1）或假（0）。
逻辑运算符 | 含义 | 示例 | 说明
&& | 逻辑与 | m&&n | 若m和n都为真，则结果为真，否则为假
¦¦ | 逻辑或 | m¦¦n | 若m和n都为假，则结果为假，否则为真
！ | 逻辑非 | !m | 若m为真，则结果为假； 若m为假，则结果为真
操作数 | 取值
m | 0
n | 1
运算操作 | 结果
m&&n | 0
m¦¦n | 1
!m | 1
运算操作 | 结果
m&&n | 1
m¦¦n | 1
!m | 0
操作数 | 取值
m | 1
n | 1

## Slide 20
C51运算符
位运算符
位运算符对每个二进制位逐位进行操作，运算结果为二进制数
位运算符 | 含 义 | 示 例 | 说 明
& | 按位逻辑与 | a&b | 按位与操作，按二进制位进行与运算； 两个位都为1时结果为1，否则结果为0
¦ | 按位逻辑或 | a¦b | 按位或运算符，按二进制位进行或运算； 两个位中，其中一个为1时结果为1，都为0时结果为0
~ | 按位取反 | ~a | 按位取反运算符，按二进制位进行取反运算； 二进制位为1时结果为0，为0时结果为1
^ | 按位异或 | a^b | 按位异或运算符，按二进制位进行取反运算； 两个位不同时结果为1，否则结果为0
<< | 按位左移 | a<<n | 按位左移运算符，将a的二进制位全部左移n位； （左边的二进制位丢弃，右边补0）
>> | 按位右移 | a>>n | 按位右移运算符，将a的二进制位全部右移n位； （右边的二进制位丢弃，左边补0）
操作数 | 取值 |  |  |  |  |  |  | 
a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
运算操作 | 结果 |  |  |  |  |  |  | 
a&b | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
a¦b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
~a | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
a^b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
a<<1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
a>>1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 21
C51程序结构
“
2.5
顺序结构
选择结构
循环结构

## Slide 22
顺序结构
顺序结构是C51编程中最基本的程序结构，其基本形式如下。
语句1;
语句2;
……
语句n;
单片机将按照顺序从语句1按顺序执行到语句n。

## Slide 23
选择结构
if(表达式)
{
语句1;
}
若需要在不同的条件下执行不同的代码语句，则需要用到选择结构。常用的选择结构有if-else语句和switch语句。
if-else语句
if(表达式)
{
语句1;
}
else
{
语句2;
}
if(表达式1)
{
语句1;
}
else if(表达式2)
{
语句2;
}
……
else
{
语句n+1;
}
若表达式成立，即逻辑为真，则执行对应花括号中的语句。
若表达式不成立，逻辑为假，则跳过花括号中的语句继续判断下一个表达式
若所有表达式都不成立，则执行else后面的语句

## Slide 24
选择结构
switch语句
switch(表达式)
{
case 常量1 :
语句1;
break;
case 常量2 :
语句2;
break;
…
case 常量n :
语句n;
break;
default:
语句n+1;
break;
}
switch语句是一种多分支选择语句。
switch语句的作用是根据表达式的值，跳转到不同的语句执行。
当表达式的值与其中一个case标号中的常量相等时，就执行该case标号后面的语句。
若表达式的值与所有case标号的常量都不相符，则执行default后面的语句。
执行到“break;”语句跳出switch结构为止。

## Slide 25
循环结构
while循环语句
while (表达式)
{
循环体语句;
}
若要反复执行一段代码，则可以选择使用循环结构。常用的循环结构有while循环、do…while循环以及for循环。
在C51中，while语句是最常用的实现循环结构的语句
通常情况下，C51程序都会在主函数中使用while(1)语句，让程序进入无限循环，目的是让程序一直保持运行，防止程序执行完毕后退出主函数，造成不可预料的结果。
若表达式的值为真，
则执行循环体语句。
表达式的值为假，
则跳出while循环。

## Slide 26
循环结构
do-while循环语句
do
{
循环体语句;
}
while ( 表达式 )
程序首先执行循环体内的语句
再判断表达式中的条件
若表达式的值为真，则再次执行循环体语句
为假则结束循环

## Slide 27
循环结构
for循环语句
for ( 表达式1; 表达式2; 表达式3)
{
循环体语句;
}
for语句是比while语句更加灵活的循环语句
表达式1：循环起始语句，为变量赋初值，只执行一次。可为一个或多个变量赋初值，该表达式也可为空。
表达式2：循环条件表达式，每次执行循环体之前先判断表达式2，若为真则执行循环体，为假则跳出循环。
表达式3：作为循环的调整，如使循环变量递增或递减等，该表达式在执行完循环体后才执行。
int i, j;
for (i = 0; i < 5; i++) //第一层循环
{
第一层循环体语句;
for(j = 0; j < 123; j++) //第二层循环
{
第二层循环体语句;
}
}
循环也可以嵌套使用

## Slide 28
循环结构
for循环语句
int i;
int sum = 0;
for ( i = 0; i < 5; i++)
{
sum++;
}
表达式1：循环起始语句，为变量赋初值，只执行一次。可为一个或多个变量赋初值，该表达式也可为空。
表达式2：循环条件表达式，每次执行循环体之前先判断表达式2，若为真则执行循环体，为假则跳出循环。
表达式3：作为循环的调整，如使循环变量递增或递减等，该表达式在执行完循环体后才执行。
次数 | i | sum
1 | 0 | 1
2 | 1 | 2
3 | 2 | 3
4 | 3 | 4
5 | 4 | 5

## Slide 29
C51函数
“
2.6
将一段功能模块的代码包装成为一个函数，方便调用与维护。
函数的定义
函数的声明
函数的参数
函数的返回值
函数的调用
内部函数
函数的命名规范

## Slide 30
函数概念
总经理作为一个公司的主管，不可能直接管理每一位员工，否则管理起来就会十分混乱。
主函数（main函数）相当于总经理
子函数相当于部门经理
我们可以将主函数中的某些功能模块包装成为一个子函数，主函数只需调用这些子函数即可，具体的功能均在子函数中实现。
这种函数调用体系会让整个工程代码变得更加规范和清晰。
因此，公司会设定若干部门，部门下又设定若干项目组，项目组下面才是每一位员工。
总经理只需管理好各部门经理，部门经理再去管理项目组长，最后由项目组长管理每一位员工。
这种层次清晰的管理架构会让公司变得更加规范和高效。

## Slide 31
函数定义
返回值类型名 函数名(参数列表)
{
函数体;
}
与变量、数组一样，在调用函数前需要先定义函数，定义函数的一般格式如下。
返回值类型名
即类型标识符，用来指定该函数返回值的类型。若没有返回值，则类型名为void。
参数列表
带有数据类型的变量名列表，称为形参，参数之间用逗号隔开。若函数没有参数，参数列表可以为void或为空。

## Slide 32
函数声明
返回值类型名 函数名(参数列表);
在函数被定义之前，编译器不知道这个函数的存在，因此在使用这个函数之前需要先告知编译器，这个过程被称为函数的声明。声明的作用是把函数名、函数参数的个数和参数类型等信息告知编译器，以便在遇到函数调用时，编译器能正确识别函数并检查调用是否合法。函数声明的一般格式如下。
函数的定义过程包含了声明操作，
如果在程序调用函数之前已预先定义了该函数，则可以不再单独对函数进行声明。
函数参数
在定义函数时，括号内的参数列表为形参；
在调用函数时，括号内的参数列表为实参。
在调用函数的过程中，系统会把实参的值传递给形参从而参与函数的运算。
//函数声明
void DelayNms(int xms);
//函数定义
void DelayNms(int xms);
{
…… //函数代码
}
DelayNms(5); //函数调用

## Slide 33
函数返回值
通常，希望通过调用函数使主调函数得到一个确定的值，这就是函数的返回值。函数的返回值是通过函数体中的return语句获得的。
在定义函数时指定了函数的返回值类型，return语句返回值的类型应与函数的返回值类型一致，即函数的返回值类型决定了函数体中返回值的类型。
int Adder(int a, int b) //函数声明
{
//函数实现
int sum;
sum = a + b;
return(sum);
}

## Slide 34
函数调用
定义函数的目的是在调用该函数时可以实现预期的功能
函数名(参数列表);
调用无返回值函数
调用无返回值函数时，将函数作为一个单独的语句调用，即可实现函数相应的功能。
函数名(参数1,参数2…);
例如
DelayNms(5);
调用有返回值函数
调用有返回值函数时，函数出现在一个表达式中，此时需要函数有确定的返回值参与表达式的运算。
变量 = 函数名(参数1,参数2…);
例如
P2 = IAPByteRead(0x2000);

## Slide 35
内部函数
如果一个函数只能被同文件中的其他函数所调用，则称这个函数为内部函数，我们也将其称为内部静态函数。本书中大部分例程采用单文件形式，因此定义的函数通常为内部函数。
static 类型名 函数名(形参列表);
内部函数声明
本书建议，内部函数必须由static关键字修饰，在定义内部函数前必须先声明，声明完所有内部函数之后再逐个进行定义，且内部函数的声明与定义应放在同一个文件中。注意，与内部函数对应的是API函数，将会在后续章节中介绍。
内部函数定义
static int Adder(int a, int b) //函数声明
{
//函数实现
int sum;
sum = a + b;
return(sum);
}

## Slide 36
函数命名规范
函数的命名可采用“动词+名词”的形式，
关键信息建议采用完整的单词，
其他信息可采用缩写，
缩写应符合英文的规范，
每个单词的首字母大写。
例如：InitInterrupt、DelayNms、ReadByte。

## Slide 37
C51数组
“
2.7
数组是相同类型数据的有序集合，用于存储一系列相同类型的数据。
数组的定义
初始化
引用
二维数组
字符串数组

## Slide 38
数组定义
定义数组的一般形式如下
类型名 数组名 [常量表达式];
unsigned int表示数组元素的类型为无符号整型，arrNum为数组名，方括号中的10表示数组中包含10个元素，从arrNum[0]到arrNum[9]。
unsigned int arrNum[10];
其中，类型名是任一种基本数据类型或构造数据类型，数组名是用户定义的数组标识符，方括号中的常量表达式表示数据元素的个数，也称为数组的长度。
数组初始化
数组初始化是指在定义时直接对数组元素赋初值
int arrNum[2] = {512, 1024};
执行完上面的语句，就实现了将512赋值给arrNum[0]，将1024赋值给arrNum[1]。

## Slide 39
数组元素引用
数组元素表示的一般形式如下
数组名[下标];
arrNum[1] = 3; //将3赋值给arrNum[1]
int Value = 0; //定义并初始化整型变量Value
Value = arrNum[1]; //将arrNum[1]赋值给Value
例如，引用上面代码中已经初始化的数组元素arrNum[1]，即数组中的第2个元素，如下所示：

## Slide 40
字符串数组
字符串数组实际上是字符型数组，定义形式与一维数组类似，例如：
unsigned char arrString[6];
unsigned char arrString[] = {‘H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’}; //初始化字符串数组时，可以不输入常量表达式，由编译器自动补充
unsigned char arrString[]= “Hello”; //利用字符串直接对字符串数组初始化
在C51中，允许在初始化字符串数组时不输入常量表达式，也允许利用字符直接初始化，代码如下。两种初始化方式的结果相同。
字符串数组必须以‘\0’字符结束，由编译器编译时自动补充，因此上方初始化的arrString数组的元素个数为6。在编程过程中，可以通过判断数组中的元素是否为‘\0’，从而判断该元素是否为数组中的最后一位。
int i;
for(i = 0; i<10; i++)
{
……
if(‘\0’ == arrString[i])
{
break;
}
}

## Slide 41
数组命名规范
局部变量命名规范也适用于函数内的非静态数组命名：第一个单词首字母小写，后续单词的首字母大写，其余字母小写格式。但本书建议数组名前要加arr前缀，以区别于其他变量。
例如：arrSendData、arrRestTime、arrTempData。

## Slide 42
*C51指针
“
2.8
1

## Slide 43
C51指针

## Slide 44
C51指针
在C51中，因为指针变量实质上是一个指向某一变量的地址，所以将一个变量的地址值赋给这个指针变量后，这个指针变量就“指向”了该变量。例如，变量a的地址为&a，将这个地址存放到指针变量p中，p就指向了变量a，*p即为变量a的值。

## Slide 45
指针变量的定义和使用
定义指针变量的一般形式如下。
类型名* 指针变量名;
其中，“*”表示定义的是指针变量，类型名为该指针变量所指向的变量的数据类型，例如：
int* pHour;
pHour为指针变量，该指针变量指向一个整型的变量hour。
int hour;
int* pHour;
pHour = &hour;
示例
指针变量的定义和初始化是一条语句
int hour;
int* pHour = &hour;

## Slide 46
指针变量注意事项
（1）指针一定要定义类型，因为指针不仅可以指向单字节变量，还可以指向双字节变量及其他类型的变量，若指针未定义类型则无法使用。
（2）指针在使用前一定要进行初始化，因为未初始化的指针就是野指针，会导致不可预知的后果。如果某一指针指向了内存中比较重要的地方，对该指针进行操作可能会导致系统异常，例如系统提示指针指向了一个不可用的地址。因此，指针变量在使用前一定要初始化。

## Slide 47
指针与数组
数组名即为数组的地址，也是数组的首地址。
unsigned char arr[4] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44};
地址 | 变量值 | unsigned char arr[x]
0x0018 | 11 | x=0
0x0019 | 22 | x=1
0x0020 | 33 | x=2
0x0021 | 44 | x=3
数组操作 | 指针操作
&arr[0] | arr
arr[0] | *arr
arr[0] | *(arr+0)
arr[1] | *(arr+1)
arr[2] | *(arr+2)
arr[3] | *(arr+3)
数组和指针的对应关系如下。
arr=0x0018
arr[0]
&arr[0]=0x0018

## Slide 48
Keil编辑和编译
及程序下载
“
2.9
通过编写及编译一个点亮LED1的程序，介绍Keil μVision4软件的使用以及通过STC-ISP下载程序的方法。熟练运用这些软件工具，是入门51单片机开发的基础。

## Slide 49
本章任务
Tasks
1．利用本章所学知识，尝试实现其他流水灯样式。
（任务提示：流水灯样式1：LED1~LED4逐个亮起并保持亮起状态，再从LED1~LED4逐个熄灭；流水灯样式2：在本章例程的流水灯基础上实现倒序流水，即图3 9中由④到①的过程）
2．将流水灯点亮与熄灭之间的延时分别改为100毫秒、50毫秒、10毫秒、1毫秒，注意观察LED灯的点亮与熄灭状态。