## Slide 1
快速入门教程
51单片机开发
51 Microcontroller Development
Quick Start
Tutorial
第8章 定时器/计数器

## Slide 2
机器周期和时钟周期
“
8.1

## Slide 3
时钟周期和机器周期
时钟周期
晶振的震荡周期，计算方法为晶振频率的倒数。51核心板上采用的是12MHz晶振，因此一个时钟周期为
机器周期
指单片机执行一个操作所需的最短时间。在汇编语言中，执行一条指令所需的时间为机器周期的整数倍。在C语言中，执行一行代码所需的时间是不确定的，因此造成了前面所提到的软件延时函数不精准的问题。
传统的51单片机1个机器周期等于12个时钟周期，而STC89C52RC单片机的机器周期是可变的，为6或12个时钟周期，简称为6T或12T。在12MHz晶振下，机器周期分别为0.5μs和1μs。

## Slide 4
时钟周期和机器周期

## Slide 5
定时器/计数器
工作原理
“
8.2

## Slide 6
定时器/计数器工作原理
Introduction of interrupt
定时器/计数器所有累加的操作是通过计数寄存器实现的。
这些寄存器都属于特殊功能寄存器，单片机上电复位后其初值均为0。
一旦定时器/计数器0开始工作，则从设定的计数初值开始，每接收到1个脉冲时计数值加1
定时器 | 名称 | 地址 | 描述
定时器0 | TL0 | 0x8A | 计数值低位
 | TH0 | 0x8C | 计数值高位
定时器1 | TL1 | 0x8B | 计数值低位
 | TH1 | 0x8D | 计数值高位
其中TH0与TL0分别为定时器0计数值的高位与低位，TH1与TL1则分别为定时器/计数器1计数值的高位与低位。当低位的数值计满后，则会向高位进位。

## Slide 7
定时器/计数器工作原理
Introduction of interrupt
当计数寄存器的高位与低位都计满至0xFFFF时，再接收1个脉冲后定时器溢出，产生中断请求，并且自动清零。清零后，需要再次设置计数初值，使定时器/计数器能在下一次计数周期中计算相同数量的脉冲信号。

## Slide 8
定时器/计数器
系统框架
“
8.3

## Slide 9
定时器/计数器框架
Introduction of interrupt

## Slide 10
定时器/计数器框架
Introduction of interrupt
名称 | 描述 | 地址 | 位和名称 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
TMOD | 定时器模式寄存器 | 0x89 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
 |  |  | 定时器/计数器1 |  |  |  | 定时器/计数器0 |  |  | 
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
TMOD | 6 | C/T | 定时/计数器1功能选择位。 0：作为定时器使用； 1：作为计数器使用
 | 2 | C/T | 定时/计数器0功能选择位。 0：作为定时器使用； 1：作为计数器使用

## Slide 11
定时器/计数器框架
Introduction of interrupt
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
TMOD | 6 | C/T | 定时/计数器1功能选择位。 0：作为定时器使用； 1：作为计数器使用
 | 2 | C/T | 定时/计数器0功能选择位。 0：作为定时器使用； 1：作为计数器使用
定时器/计数器编号 | C/T值 | 脉冲信号源
定时器/计数器0 | 1 | P3.4引脚
 | 0 | 系统时钟
定时器/计数器1 | 1 | P3.5引脚
 | 0 | 系统时钟

## Slide 12
定时器/计数器框架
Introduction of interrupt
名称 | 描述 | 地址 | 位和名称 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
TCON | 定时器控制寄存器 | 0x88 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT0 | IE0 | IT0
TMOD | 定时器模式寄存器 | 0x89 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
TCON | 4 | TR0 | 定时/计数器0运行控制位 0：禁止定时/计数器0计数； 1：允许定时/计数器0计数
 | 6 | TR1 | 定时/计数器1运行控制位 0：禁止定时/计数器1计数； 1：允许定时/计数器1计数

## Slide 13
定时器/计数器框架
Introduction of interrupt
GATE | INTx | TRx | 定时器/计数器运行信号
0 | 1/0 | 1 | 运行（1）
0 | 1/0 | 0 | 不运行（0）
1 | 1 | 1 | 运行（1）
1 | 1 | 0 | 不运行（0）
1 | 0 | 1/0 | 不运行（0）

## Slide 14
工作模式与计数初值
Introduction of interrupt
定时器 | 名称 | 地址 | 描述
定时器0 | TL0 | 0x8A | 计数值低位
 | TH0 | 0x8C | 计数值高位
定时器1 | TL1 | 0x8B | 计数值低位
 | TH1 | 0x8D | 计数值高位

## Slide 15
工作模式与计数初值
Introduction of interrupt
名称 | 描述 | 地址 | 位和名称 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
TMOD | 定时器模式寄存器 | 0x89 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0
 |  |  | 定时器/计数器1 |  |  |  | 定时器/计数器0 |  |  | 
M1 | M0 | 工作模式 | 说明
0 | 0 | 模式0 | 13位定时器/计数器
0 | 1 | 模式1 | 16位定时器/计数器
1 | 0 | 模式2 | 8位定时器/计数器，可自动重载
1 | 1 | 模式3 | 两组独立的8位定时器

## Slide 16
工作模式1
Mode 1
16位的定时/计数器，由TLx的8位和THx的8位构成。当TLx溢出时，向THx进位。THx溢出时，将会产生溢出中断。
初值计算
编程方法
其中，n为定时器/计数器的长度，X为需要计数的值
使用T1在工作模式0下定时1ms（计数值为1000）后溢出
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
TR0=1;
工作模式0与工作模式1的不同之处在于计数器长度。前者为13位，而后者为16位，对应的最大计数值分别为8191和65535。
与工作模式0

## Slide 17
工作模式2
Mode 2
计数值由TLx构成，自动重装值由THx构成。
当TLx溢出时，将会自动读取THx中的值作为新的计数初值。
编程方法
TMOD=0x02;
TL0=0x9C;
TH0=TL0;
使用T0在工作模式2下定时100μs后溢出
TR0=1;
在其他工作模式中，在软件中手动装载定时器初值会消耗一定的时间，影响定时精度。因此，工作模式2适用于对定时精度要求较高的场合。

## Slide 18
定时器/计数器中断
Interrupt
定时器/计数器0和1的中断编号分别为1和3。
在定时器中断中，常处理定时器重装等。
中断标志位
名称 | 描述 | 地址 | 位和名称 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
TCON | 定时器控制寄存器 | 0x88 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT0 | IE0 | IT0
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
TCON | 5 | TF0 | 定时器/计数器0溢出中断请求标志位。 初始值为0，发生溢出时硬件置1，执行中断服务函数时硬件清零。 0：定时器/计数器0溢出无中断请求； 1：定时器/计数器0溢出有中断请求
 | 7 | TF1 | 定时器/计数器1溢出中断请求标志位。 初始值为0，发生溢出时硬件置1，执行中断服务函数时硬件清零。 0：定时器/计数器1溢出无中断请求； 1：定时器/计数器1溢出有中断请求

## Slide 19
定时器/计数器中断
Interrupt
中断允许控制位
名称 | 描述 | 地址 | 位和符号 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
IE | 中断允许寄存器 | 0xA8 | EA | - | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0
寄存器 | 位 | 名称 | 描述
IE | 7 | EA | CPU总中断允许控制位。 初始值为0，由软件置1或清零。 0：屏蔽所有中断； 1：允许中断
 | 3 | ET1 | 定时器/计数器1中断允许位。 初始值为0，由软件置1或清零。 0：禁止定时器/计数器1中断； 1：允许定时器/计数器1中断
 | 1 | ET0 | 定时器/计数器0中断允许位。 初始值为0，由软件置1或清零。 0：禁止定时器/计数器0中断； 1：允许定时器/计数器0中断

## Slide 20
实例与代码解析
“
8.4
计数器控制LED灯
定时器控制LED灯

## Slide 21
定时器/计数器中断
Interrupt
重装定时器值
编程方法
使用T0在工作模式0下定时1ms后溢出
TMOD=0x01;
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
TR0=1;
定时器中断
void Timer0_Handler() interrupt 1
{
TH0=0xFC;
TL0=0x18;
…… //其他处理
}
在模式0和模式1下，必须手动重装载定时器计数值
否则，定时器将从0x0000开始计数

## Slide 22
实例-计数器控制LED
Example
（1）配置中断相关控制位。
（2）配置计数器，包括设置工作模式、设置计数初值以及打开计数器运行控制位。
（3）编写中断服务函数，执行计数器重装以及LED1开关状态翻转操作。
编程要点
基于51核心板，当KEY3按下次数达到3次之后，LED1亮灭状态翻转。

## Slide 23
实例-定时器控制LED
Example
（1）配置相关中断控制位。
（2）配置定时器，包括设置工作模式、设置计数初值以及打开定时器运行控制位。
（3）编写中断服务函数，执行定时器重装以及LED1开关状态翻转操作。
编程要点
基于51核心板，当定时时间达到1秒时，令LED1亮灭状态翻转。

## Slide 24
应用实践
Tasks
1．结合前面所学知识，设计一个60秒倒计时程序。要求：能够在数码管上显示倒计时，并且在倒计时为0时蜂鸣器鸣叫，按下KEY1时能够重新开始计时。
2．利用定时器/计数器实现按键按下时间测量。要求：能够在数码管上显示KEY1按下的时间，单位为ms。（任务提示：利用TR0位控制定时器0的运行，当KEY1按下时定时器0开始运行，KEY1弹起时停止，计算其中的时间间隔）